# Latvijas Universitāte

# Latvijas 29. atklātā fizikas olimpiāde

## 2004. gada 18. aprīlī

#### Uzdevumu sadalījums:

9. klases skolēniem jārisina 1.– 6. komplekta uzdevumi!

Ученикам 9 класса нужно решать 1-6 задачи комплекта.

10. klases skolēniem jārisina 1.– 5. un 7. komplekta uzdevumi!

Ученикам 10 класса нужно решать 1-5 и 7 задачи комплекта.

11.-12. klašu skolēniem jārisina 1.– 4. un 7.–9. komplekta uzdevumi!

Ученикам 11-12 классов нужно решать 1-4 и 7-9 задачи комплекта.

#### Uzdevumu komplekts:

1. uzdevums. Eksperiments “Pilienu cepšana”

Uz horizontālas sakarsētas virsmas (gludekļa, elektriskās krāsns, pannas utt.) uzšļaksta nedaudz ūdens. Kamēr virsmas temperatūra ir zem 100 (C, ūdens šļakata izplūst pa virsmu un iztvaiko. Bet, kad virsmas temperatūra jūtami pārsniedz 100 (C, uz tās nokritušā pile uzvedas citādi: šļakata atlec no virsmas, sašķīst mazākos pilieniņos, kuri pēc vairākkārtīgās “atstarošanas” kustās praktiski nepieskaroties sakarsētai virsmai.

Izskaidrojiet eksperimentu!

Эксперимент "Жареная капля". На горизонтально расположенную нагретую поверхность (поверхность утюга, электрической плитки, сковороды и т.д.) капают немного воды. Если поверхность нагрета не выше 100 (С, то вода ведет себя нормально (растекается и испаряется). Если же температура поверхности заметно превышает 100 (С, то капля, упав на неё, отскакивает как мячик от пола на некоторую высоту, разбивается на более мелкие капли, которые после нескольких отскоков движутся, практически не касаясь нагретой поверхности.

Объясните эксперимент!

2. uzdevums. “Lodīšu gultņa noslēpums”

Lodīšu gultņa iekšējā gredzena rādiuss ir r, bet ārējā gredzena rādiuss – R. Cik reizes gultņa lodīte apripo ap savu asi, kamēr iekšējais gredzens veic n1 apgriezienus, bet ārējais – n2 apgriezienus? Lodīte, veļoties starp gredzeniem, neslīd.

"Загадка шарикоподшипника". Радиус внутренней обоймы шарикоподшипника равен r, а внешней – R. Сколько оборотов вокруг своей оси сделает шарик между этими обоймами, если внутренняя и внешняя обоймы сделают соответственно n1 и n2 оборотов? Шарик между обоймами движется без скольжения.

3. uzdevums. “Uzpeldošais zvans”

Pussfēras formas zvana mala blīvi pieguļ galda virsmai. Caur atveri zvana augšpusē lej šķidrumu, kura blīvums ir (. Tikko ielietā šķidruma līmenis sasniedz atveri, zvans nedaudz paceļas un šķidrums apakšā sāk iztecēt.

Cik liela ir zvana masa, ja tā iekšējais rādiuss ir R?

"Всплывающий колокол". В полусферический колокол, плотно лежащий на столе, наливают через отверстие сверху жидкость, плотность которой (. Когда жидкость доходит до отверстия, колокол приподнимается и жидкость начинает вытекать снизу.

Определите массу колокола, если его внутренний радиус равен R.

4. uzdevums. “Dziļuma mērīšana ar lēcu”

Baseina dibenā guļ priekšmets. Virs tā, H = 20 cm augstumā virs ūdens virsmas un tai paralēli ir novietota plāna lēca ar fokusa attālumu F = 10 cm. Priekšmeta attēls veidojas L = 12.5 cm attālumā no lēcas. Zināms, ka gaismas laušanas koeficients ūdenī ir n = 1.33. Noteikt baseina dziļumu! Leņķus uzskatīt par maziem, tā, lai varētu rakstīt tuvināti sin ( ( tg ( un cos ( ( 1!

"Линза – измеритель глубины". На дне бассейна лежит предмет, над ним на расстоянии Н = 20 см от поверхности воды параллельно ей помещена тонкая линза с фокусным расстоянием F = 10 см. При этом изображение предмета оказалось на расстоянии L = 12.5 см от линзы.

Определите глубину бассейна, если показатель преломления воды n = 1.33 (углы считать малыми, т.е. можно считать, что sin ( ( tg ( и cos ( ( 1).

5. uzdevums. “Viss tā kā ir vienāds, bet rāda dažādi”

Zīmējumā attēlotajā elektriskajā ķēdē visiem patērētājiem ir vienādas elektriskās pretestības. Arī voltmetri ir vienādi. Taču pirmais voltmetrs uzrāda U1 = 10 V, bet trešais voltmetrs – U3 = 8 V. Cik voltus uzrāda otrais voltmetrs?

"Всё одинаковое, а показания разные". Цепь, показанная на рисунке, собрана из одинаковых резисторов и вольтметров. Показание первого вольтметра U1 = 10 В, а третьего – U3 = 8 В.

Определите показание второго вольтметра.

6. uzdevums. “Silda un atdzesē”

Elektriskajā tējkannā, kuras jauda ir N = 500 W, divu minūšu (1 = 2 min laikā sasilda ūdeni no t1 = 85 (С līdz t2 = 90 (С. Kad tējkannu izslēdz, pēc vienas minūtes (2 = 1 min ūdens temperatūra ir nokritusi par (t = 1 (С.

Noteikt, cik daudz ūdens ir tējkannā!

"Греем и охлаждаем". Электрический кипятильник мощностью N = 500 Вт за (1 = 2 мин нагрел воду в кастрюле от t1 = 85 (С до t2 = 90 (С. Затем кипятильник выключили и за (2 = 1 мин температура воды уменьшилась на (t = 1 (С.

Определите количество воды в кастрюле.

7. uzdevums. “Kuģa modelis”

Kuģa modeļa masa ir m = 0.5 kg. To iestumj ūdeni ar ātrumu v0 = 10 m/s un, modelim peldot, uz to darbojas ātrumam proporcionāls pretestības spēks: F = -k·v (k = 0.5 kg/s).

a) Noteikt kuģa modeļa noieto ceļu S1, līdz momentam, kad tā ātrums samazinās divkārt!

b) Noteikt kuģa modeļa noieto ceļu S2, līdz tas apstājas!

"Модель корабля". Модели корабля, масса которой m = 0.5 кг, толчком сообщили скорость v0 = 10 м/с. При движении на модель действует сила сопротивления, пропорциональная скорости: F = -k·v (k = 0.5 кг/с).

а) Найти путь S1, пройденный моделью за время, в течение которого её скорость уменьшилась вдвое;

б) Найти путь S2, пройденный моделью до полной остановки.

8. uzdevums. “Gāze ziepju burbulī”

Ziepju burbulī ieslēgtai ideālai vienatomu gāzei tiek pievadīts siltums. Noteikt 1 mola gāzes siltumietilpību, ja šajā procesā spiedienu burbuļa ārpusē var neievērot!

(Piebilde: Spiedienu, ko rada ziepju plēvītes virsmas spraiguma spēki burbuļa iekšpusē, aprēķina pēc Laplasa formulas p = 4(/r, kur ( ir virsmas spraiguma koeficients, r ir sfēriskā burbuļa rādiuss.)

"Газ в мыльном пузыре". К идеальному одноатомному газу, заключенному внутри мыльного пузыря, подводится тепло.

Определите теплоёмкость газа (в расчёте на 1 моль) в этом процессе, если давлением снаружи пузыря можно пренебречь.

Примечание. Давление, создаваемое под пленкой силами поверхностного натяжения, определяется формулой Лапласа p = 4(/r (( – коэффициент поверхностного натяжения, r – радиус мыльного пузыря).

9. uzdevums. “Rotējošais kondensators”

Plakņu kondensators ievietots homogēnā elektriskajā laukā, kura intensitāte E ir vērsta perpendikulāri kondensatora klājumiem. Attālums starp kondensatora klājumiem ir d, katra klājuma laukums – S un abu klājumu lādiņi +q un –q ir izvietoti pa tiem vienmērīgi.

Cik liels darbs ir jāveic, lai kondensatoru pagrieztu par 180( ap asi, kas perpendikulāra elektriskā lauka virzienam?

"Вращающийся конденсатор". Плоский конденсатор находится в однородном электрическом поле, напряженность которого направлена перпендикулярно пластинам конденсатора и равна Е. На пластинах конденсатора, расстояние между которыми равно d, а площадь каждой S, равномерно распределены заряды +q и –q.

Какую работу надо совершить, чтобы повернуть конденсатор на 180( вокруг оси, перпендикулярной полю?

#### Vēlam veiksmi!