Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2013/14/ERAF

Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012., paragrāfs 1.

Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2010/0259/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/137 „Tehnoloģijas materiālu digitālai multispektrālai kontrolei un kvalitātes uzlabošanai” realizācijai.

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

| Iepirkuma priekšmets | Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls | Uzaicinā-juma publi-cēšanas datums | Piedāvāju-mu iesnieg-šanas termiņš | Iesniegto piedā-vājumu skaits | Līguma izpildītājs | Lēmuma pieņemšanas datums | Līguma termiņš | Līgum- cena, bez PVN, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Optisko materiālu piegāde atbilstoši Uzaicinājuma 1.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai. Iepirkums ir sadalīts 4 daļās: 1.daļa: Ksenona lampas barošanas bloka moduļa piegāde; 2.daļa: Fokusējošo lēcu UV un VIS spektram piegāde; 3.daļa: IR-VIS „bifurcated” un UV „splitted” šķiedru ar konektoriem piegāde; 4.daļa: Optiskās šķiedras spektrometra moduļa piegāde. Līguma izpildes laiks: 1 (viens) mēnesis, skaitot no līguma noslēgšanas. CPV kods: 38600000-1. | No 3 000 līdz 19 999 | 14.05. 2013. | 27.05. 2013. 10:00 |  |  |  |  |  |

Kontaktpersonas: 	Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Piedāvājuma iesniegšana:

Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām. Piedāvājums jāiesniedz par visu daļas apjomu. Piedāvājums sastāv no Pieteikuma-Apliecinājuma-Tehniskā un finanšu piedāvājuma (atbilstoši šī uzaicinājuma pielikumā Nr.1 dotajai veidlapai).

Piedāvājumu var iesniegt sūtot pa pastu uz adresi: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts, Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063, vai nogādājot to ar kurjerpastu vai personīgi minētajā adresē 2.stāvā sekretariātā darba dienās no 8.30 līdz 17.00. Piedāvājumu var iesniegt arī pa e-pastu vai faksu, oriģinālu iesniedzot vēlāk.

Piedāvājumu vērtēšana un līguma slēgšana:

Pasūtītājs izslēgs Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskatīs Pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatēs, ka attiecībā uz Pretendentu pastāv šī Uzaicinājuma 1.pielikuma sadaļas „Apliecinājums” punktos 1) un 2) minētie apstākļi. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: zemākā cena piedāvājumam, kas atbilst kvalifikācijas un tehniskajām prasībām.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81 panta (52) daļu, no Pretendenta, kuram būs prasībām atbilstošs piedāvājums un zemākā piedāvātā līgumcena, Pasūtītājs pieprasīs iesniegt 10 darba dienu laikā izziņu(as), ne vecāku(as) par 1 mēnesi, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) kompetenta institūcija un kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, un tikai tad Pasūtītājs atzīs šo Pretendentu par uzvarētāju un slēgs ar to līgumu.

Kad būs saņemta(s) augstāk minētā(s) izziņa(s) un pieņemts lēmums par uzvarētāju, iepirkuma rezultāti 3 darba dienu laikā tiks publicēti Pasūtītāja mājas lapā. Kad būs noslēgts līgums, iepirkuma rezultāti 5 darba dienu laikā tiks publicēti IUB mājas lapā.

AIZPILDA PRETENDENTS

1. pielikums

iepirkuma LU CFI 2013/14/ERAF „Optisko materiālu piegāde” uzaicinājumam

Pretendenta nosaukums: _________________________________________________

Reģ.Nr. ____________________PVN maksātāja Nr.___________________________

Jurid. adrese  __________________________________________________________

Faktiskā adrese _________________________________________________________

Tālrunis/fakss/e-pasts________________/ _________________/ _________________

Apliecinājums

Vēlamies piedalīties iepirkumā LU CFI 2013/14/ERAF „Optisko materiālu piegāde”, kas tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2010/0259/2DP/2.1.1.1.0/10/ APIA/VIAA/137 „Tehnoloģijas materiālu digitālai multispektrālai kontrolei un kvalitātes uzlabošanai” realizācijai.

Ar šo apliecinām, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un ka attiecībā uz mums kā uz Pretendentu nepastāv šādi nosacījumi:

1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Tehniskais un finanšu piedāvājums

## Nenodefinētās prasības un preču zīmes

Ja tehniskajā specifikācijā kāda preču tehniskā prasība nav definēta, tai ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem. Ja ir minētas preču zīmes (ar piezīmi vai ekvivalents), tas ir jāsaprot kā atsauce uz pielīdzināmu vai augstāku kvalitāti.

1.daļa: Ksenona lampas barošanas bloka moduļa piegāde

1. Tehniskais piedāvājums

| Minimālās tehniskās prasības (preces nosaukums un tehniskās specifikācijas) | Piedāvājums (aizpilda pretendents, norādot preces nosaukumu, modeli, ražotāju vai izplatītāju un tehniskās specifikācijas) |
| --- | --- |
| Ksenona lampas barošanas bloka modulis, 1 gab. N. p.k. Parametrs Parametra lielums (vērtība) 1. Ieejas spriegums 100 līdz 240 VAC ± 10% 2. Maks. izejas strāva 23 A (pie sprieguma 25 V) 3. Regulācija konstanta strāva 4. Regulācijas iespējas 0.5% no maksim.strāvas 5. Strāvas izmaiņas darba laikā ne vairāk kā 0.5% no maksimālās strāvas 6. | Noplūdes strāva 250 μA 7. „Boost” spriegums 150 V 8. „Boost” enerģija 500 mJ 9. Iededzināšanas spriegums 25 kV (~1μs augšanas laiks) 10. Iededzināšanas impulsa enerģija 65 mJ 11. Aizsardzība pret īssavienojumu, pret strāvas un temperatūras pārslodzi 12. Dimensijas nepārsniedz 180 x 120 x 100 mm 13. Darba temperatūra 0 līdz 40° C 14. Dzesēšana piespiedu, gaisa | Ksenona lampas barošanas bloka modulis, 1 gab. Modelis: Ražotājs vai izplatītājs: N. p.k. Parametrs Parametra lielums (vērtība) 1. Ieejas spriegums | 2. Maks. izejas strāva 3. Regulācija 4. Regulācijas iespējas 5. Strāvas izmaiņas darba laikā 6. Noplūdes strāva 7. „Boost” spriegums 8. „Boost” enerģija 9. Iededzināšanas spriegums 10. Iededzināšanas impulsa enerģija 11. Aizsardzība 12. Dimensijas 13. Darba temperatūra 14. Dzesēšana |

# 2. Finanšu piedāvājums

Preces cena (ar ietvertu piegādi un ar ietvertām atlaidēm un visiem nodokļiem) ir:

| N.p.k. | Preces nosaukums, modelis un ražotājs vai izplatītājs | Daudzums, gab. | Cena bez PVN, Ls | Cena ar 21% PVN, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ksenona lampas barošanas bloka modulis Modelis:________Ražotājs vai izplatītājs: _______ | 1 |  |  |

# 3. Preces piegādes termiņš

Piegāde jānodrošina vismaz 1 mēneša laikā skaitot no līguma noslēgšanas.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________          ___________________               ________________

/vārds, uzvārds/ 		        /amats/                   		/paraksts/

____________________2013.gada ___._____________

/sastādīšanas vieta/			/datums/

2.daļa: Fokusējošo lēcu UV un VIS spektram piegāde

1. Tehniskais piedāvājums

| Minimālās tehniskās prasības (preces nosaukums un tehniskās specifikācijas) | Piedāvājums (aizpilda pretendents, norādot preces nosaukumu, modeli, ražotāju vai izplatītāju un tehniskās specifikācijas) |
| --- | --- |
| 1. Fokusējošā lēca ar ietveri, UV spektram, 1 gab. (Ocean Optics fokusējošā lēca no sērijas 74-UV vai ekvivalenta) N. p.k. Parametrs Parametra lielums (vērtība) 1. Lēcas diametrs ne mazāks kā 5 mm 2. Fokusa attālums 10 mm [pie diametra D>5mm, D/F vienāds vai lielāks par 1:2] 3. Lēcas materiāls fused silica Dynasil, vai ar līdzīgām spektrālām īpašībām 4. Caurlaidības diapazons 200-1200 nm 5. Darba temperatūra līdz 150 °C | 1. Fokusējošā lēca ar ietveri, UV spektram, 1 gab. Modelis: Ražotājs vai izplatītājs: N. p.k. Parametrs Parametra lielums (vērtība) 1. Lēcas diametrs 2. Fokusa attālums 3. Lēcas materiāls 4. Caurlaidības diapazons 5. Darba temperatūra |
| 2. Fokusējošā lēca ar ietveri, VIS spektram, 1 gab. (Ocean Optics fokusējošā lēca no sērijas 74-VIS vai ekvivalenta) N. p.k. Parametrs Parametra lielums (vērtība) 1. Lēcas diametrs ne mazāks kā 5 mm 2. Fokusa attālums 10 mm [pie diametra D>5mm, D/F vienāds vai lielāks par 1:2] 3. Lēcas materiāls BK-7 stikls, vai ar līdzīgām spektrālām īpašībām 4. Caurlaidības diapazons 400-2000 nm 5. Darba temperatūra līdz 150 °C | 2. Fokusējošā lēca ar ietveri, VIS spektram, 1 gab. Modelis: Ražotājs vai izplatītājs: N. p.k. Parametrs Parametra lielums (vērtība) 1. Lēcas diametrs 2. Fokusa attālums 3. Lēcas materiāls 4. Caurlaidības diapazons 5. Darba temperatūra |

# 2. Finanšu piedāvājums

Preces cena (ar ietvertu piegādi un ar ietvertām atlaidēm un visiem nodokļiem) ir:

| N.p.k. | Preces nosaukums, modelis un ražotājs vai izplatītājs | Daudzums, gab. | Cena bez PVN, Ls | Cena ar 21% PVN, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fokusējošā lēca ar ietveri, UV spektram Modelis:________Ražotājs vai izplatītājs: _______ | 1 |  |  |
| 2 | Fokusējošā lēca ar ietveri, VIS spektram Modelis:________Ražotājs vai izplatītājs: _______ | 1 |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

# 3. Preces piegādes termiņš

Piegāde jānodrošina vismaz 1 mēneša laikā skaitot no līguma noslēgšanas.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________          ___________________               ________________

/vārds, uzvārds/ 		        /amats/                   		/paraksts/

____________________2013.gada ___._____________

/sastādīšanas vieta/			/datums/

3.daļa: IR-VIS „bifurcated” un UV „splitted” šķiedru ar konektoriem piegāde

1. Tehniskais piedāvājums

| Minimālās tehniskās prasības (preces nosaukums un tehniskās specifikācijas) | Piedāvājums (aizpilda pretendents, norādot preces nosaukumu, modeli, ražotāju vai izplatītāju un tehniskās specifikācijas) |
| --- | --- |
| 1. IR-VIS „bifurcated” šķiedra ar konektoriem, 1 gab. (Ocean Optics šķiedra BIF200-IS-VIS vai ekvivalenta) N. p.k. Parametrs Parametra lielums (vērtība) 1. Caurlaidības diapazons 400-1500 nm 2. Gaismu vadošās daļas diametrs 200 µm ± 4 µm 3. Bufera/klājuma materiāls polyimide 4. Garums 2 metri 5. Ilglaicīgais minimālais liekuma rādiuss 8 cm 6. Īslaicīgais minimālais liekuma rādiuss 4 cm 2. UV „splitted” šķiedra ar konektoriem, 1 gab. (Ocean Optics šķiedra SPLIT200-UV-VIS vai ekvivalenta) N. p.k. Parametrs Parametra lielums (vērtība) 1. Caurlaidības diapazons 300-1100 nm 2. Gaismu vadošās daļas diametrs 200 µm ± 4 µm 3. Bufera/klājuma materiāls polyimide 4. Garums 2 metri 5. Ilglaicīgais minimālais liekuma rādiuss 8 cm 6. Īslaicīgais minimālais liekuma rādiuss 4 cm | 1. IR-VIS „bifurcated” šķiedra ar konektoriem, 1 gab.: Modelis: Ražotājs vai izplatītājs: N. p.k. Parametrs Parametra lielums (vērtība) 1. Caurlaidības diapazons 2. Gaismu vadošās daļas diametrs 3. Bufera/klājuma materiāls 4. Garums 5. Ilglaicīgais minimālais liekuma rādiuss 6. Īslaicīgais minimālais liekuma rādiuss 2. UV „splitted” šķiedra ar konektoriem, 1 gab.: Modelis: Ražotājs vai izplatītājs: N. p.k. Parametrs Parametra lielums (vērtība) 1. Caurlaidības diapazons 2. Gaismu vadošās daļas diametrs 3. Bufera/klājuma materiāls 4. Garums 5. Ilglaicīgais minimālais liekuma rādiuss 6. Īslaicīgais minimālais liekuma rādiuss |

# 2. Finanšu piedāvājums

Preces cena (ar ietvertu piegādi un ar ietvertām atlaidēm un visiem nodokļiem) ir:

| N.p.k. | Preces nosaukums, modelis un ražotājs vai izplatītājs | Daudzums, gab. | Cena bez PVN, Ls | Cena ar 21% PVN, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IR-VIS „bifurcated” šķiedra ar konektoriem Modelis:________Ražotājs vai izplatītājs: _______ | 1 |  |  |
| 2 | UV „splitted” šķiedra ar konektoriem Modelis:________Ražotājs vai izplatītājs: _______ | 1 |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

# 3. Preces piegādes termiņš

Piegāde jānodrošina vismaz 1 mēneša laikā skaitot no līguma noslēgšanas.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________          ___________________               ________________

/vārds, uzvārds/ 		        /amats/                   		/paraksts/

____________________2013.gada ___._____________

/sastādīšanas vieta/			/datums/

4.daļa: Optiskās šķiedras spektrometra moduļa piegāde

1. Tehniskais piedāvājums

| Minimālās tehniskās prasības (preces nosaukums un tehniskās specifikācijas) | Piedāvājums (aizpilda pretendents, norādot preces nosaukumu, modeli, ražotāju vai izplatītāju un tehniskās specifikācijas) |
| --- | --- |
| Optiskās šķiedras spektrometra modulis, 1 gab. (Ocean Optics spektrometrs USB2000+ UV-VIS vai ekvivalents) N. p.k. Parametrs Parametra lielums (vērtība) 1. Datora interfeiss Universal Serial Bus (RS-232 available as side connector) 2. Spektrometra ievade Master spectrometer channel only 3. Detektora sensors 2048-element linear silicon CCD array 4. Integrācijas laiks 1 ms - 65 sec 5. Spektrālais diapazpons 250-850 nm (grating-dependent 6. Dinamiskais diapazons 1300:1 (single acquisition) 7. Jutība 75 photons/count 8. Signāls/troksnis attiecība 250:1 (pie pilna signāla) 9. Tumsas troksnis 50 (RMS) counts 10. Spektrometra sprauga 25 µm 11. Izšķirtspēja 1.5 nm (FWHM) 12. Parazītiskā gaismas plūsma < 0.10% 13. Šķiedras ievades konektors SMA 905 (0.22 NA) | Optiskās šķiedras spektrometra modulis, 1 gab.: Modelis: Ražotājs vai izplatītājs: N. p.k. Parametrs Parametra lielums (vērtība) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. |

# 2. Finanšu piedāvājums

Preces cena (ar ietvertu piegādi un ar ietvertām atlaidēm un visiem nodokļiem) ir:

| N.p.k. | Preces nosaukums, modelis un ražotājs vai izplatītājs | Daudzums, gab. | Cena bez PVN, Ls | Cena ar 21% PVN, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optiskās šķiedras spektrometra modulis Modelis:________Ražotājs vai izplatītājs: _______ | 1 |  |  |

# 3. Preces piegādes termiņš

Piegāde jānodrošina vismaz 1 mēneša laikā skaitot no līguma noslēgšanas.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________          ___________________               ________________

/vārds, uzvārds/ 		        /amats/                   		/paraksts/

____________________2013.gada ___._____________

/sastādīšanas vieta/			/datums/

2. pielikums

iepirkuma LU CFI 2013/14/ERAF „Optisko materiālu piegāde” uzaicinājumam

## Līgums (projekts)

Rīgā, 2013. gada __. _________

| LU aģentūras – LU Cietvielu fizikas institūta līgumu uzskaites Nr. 2013/14/EFAF-<daļas Nr.> Iepirkuma identifikācijas Nr. LU CFI 2013/14/ERAF | līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

LU aģentūra – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (turpmāk tekstā LU CFI), turpmāk tekstā – Pircējs, tās direktora Andra Šternberga personā, no vienas puses,

un ________________________, turpmāk tekstā – Pārdevējs, tās ______________________ ___________________ personā, no otras puses,

pamatojoties uz _______________________ piedāvājumu un LU CFI iepirkumu komisijas lēmumu par iepirkuma Nr. LU CFI 2013/14/ERAF „Optisko materiālu piegāde” __.daļu „<daļas nosaukums>”,

ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2010/0259/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/137 „Tehnoloģijas materiālu digitālai multispektrālai kontrolei un kvalitātes uzlabošanai” realizācijai,

noslēdz šādu Līgumu:

# 1. Līguma priekšmets

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk ___________________ atbilstoši šī Līguma 1.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai (turpmāk tekstā - Prece).

# 1.2. Līguma summa, ieskaitot nodokļus un nodevas, ar kurām tiek aplikta Prece, un visus citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, ir Ls _______(summa vārdiem), tai skaitā PVN 21% (divdesmit viens procents) Ls ______ (summa vārdiem), turpmāk šā Līguma tekstā saukta Līgumcena.

# 2. Piegādes izpildes - pieņemšanas nosacījumi un apmaksas kārtība

2.1. Prece Pircējam tiek piegādāta Rīgā, Ķengaraga ielā 8, LU CFI telpās.

2.2. Saskaņā ar Līgumu piegādājamā Prece ir nodota Pircējam preču pavadzīmes - rēķina parakstīšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienā, ne vēlāk kā 2013.gada ___._________.

2.3. Pircējs veic 100% priekšapmaksu Ls ________(summa vārdiem) apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

# 3. Citi noteikumi

3.1. Par apmaksas termiņa neievērošanu vai par Preces piegādes kavējumu vainīgā līgumslēdzēja puse pēc pirmā otras puses pieprasījuma, maksā otrai pusei līgumsodu 0,5% (procenta piecu desmitdaļu) apmērā no maksājuma summas vai piegādes apjoma par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

3.2. Pārdevējs atbild par Pircējam piegādātās Preces kvalitāti atbilstoši attiecīgās Preces ražotāja noteiktajai Preces kvalitātei un garantijas laikam. Preces garantijas remonts ir jāveic atbilstoši vispārpieņemtajai praksei šādām Precēm.

3.3. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 2 (divām) lapaspusēm, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, bet otrs pie Pārdevēja. Līguma Pielikumi 1.Tehniskā specifikācija un cenas un 2.Pieņemšanas – nodošanas akts ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

# 4. Līgumslēdzēju Pušu juridiskās adreses un citi rekvizīti

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| LU aģentūra – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts |  |
| Juridiskā adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063 | Juridiskā adrese: |
|  | Biroja adrese: |
| PVN reģ.Nr. LV90002124925 | PVN reģ.Nr.: |
| Norēķinu konts: LV06TREL9150219007000 Banka: Valsts kase | Norēķinu konts: Banka: |
| Bankas kods: TRELLV22 | Bankas kods: |
| Pircējs: | Pārdevējs: |
| ______________________ paraksts Z.v. | ______________________ paraksts Z.v. |

1. pielikums

Līgumam Nr. 2013/14/ERAF-<daļas Nr.> „<daļas nosaukums>”

Tehniskā specifikācija un cenas

(Šeit tiek ievietota Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabula no Pārdevēja piedāvājuma atbilstošajai daļai)

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| ______________________ paraksts Z.v. | _____________________ paraksts Z.v. |

2. pielikums

Līgumam Nr. 2013/14/ERAF-<daļas Nr.> „<daļas nosaukums>”

Pieņemšanas – nodošanas akts

Rīgā, 2013. gada __. _________

| LU aģentūras – LU Cietvielu fizikas institūta līgumu uzskaites Nr. 2013/14/ERAF-<daļas Nr.> Iepirkuma identifikācijas Nr. LU CFI 2013/14/ERAF | līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

LU aģentūra – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (turpmāk tekstā LU CFI), turpmāk tekstā – Pircējs, tās direktora Andra Šternberga personā, no vienas puses,

un _____________________________________, turpmāk tekstā – Pārdevējs, tās _________________________________ ________ personā, no otras puses,

ar šo Pieņemšanas – nodošanas aktu konstatē un apstiprina, ka

2013. gada ___._______noslēgtā līguma par iepirkuma Nr.LUCFI 2013/14/ERAF „Elektronisko komponenšu un paraugu pamatņu piegāde” __.daļu „<daļas nosaukums>” ietvaros Pārdevējs ir izpildījis savas saistības pilnā apjomā un labā kvalitātē:

- ir piegādāta visa līgumā paredzētā Prece;

- piegādātās Preces specifikācijas un kvalitāte atbilst līgumā paredzētajām specifikācijām un kvalitātei.

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| ______________________ paraksts Z.v. | ______________________ paraksts Z.v. |